## Slide 1: 20220416进展

## Slide 2: 基础设施
rv32m, rv64m
代码翻译的集成测试

## Slide 3: Kprobe*
完成kretprobe
Demo：多核环境下对简单递归函数的追踪

## Slide 4: 集成测试
在用户空间设施完善之前使用内核模块测试

## Slide 5: 支线任务
移植内核模块功能至riscv64
  通过一些hack生成位置无关代码
  内核进行动态链接
修改rCore对riscv架构的内核页表映射
  内核模块与其它内核代码虚地址不在同一区域
  原：对所有进程采用固定内核映射，使用1G巨型页
  原：当前的任意页表都被视作内核页表
  新：实际内核页表全局唯一
  新：进程页表浅复制内核页表

## Slide 6: DEMO
Kprobe
Kretprobe
内核模块

## Slide 7: 困难
Rust函数参数与寄存器的对应关系
rCore的syscall分发入口是async fn
Rust async fn的probe评估：十分困难
  直接找符号：根本不是函数
  找poll：范围太大
  其它玩意：
    <rcore::syscall::Syscall>::syscall::{closure#0}
    core::ptr::drop_in_place::<core::future::from_generator::GenFuture<<rcore::syscall::Syscall>::syscall::{closure#0}>>

## Slide 8: 规划
继续调查bpf(2)和bpf-helpers(7)
Bpf程序重定位？
简单的BPF Map